| 细胞DNA定量分析系统招标参数 |
| --- |
| 名称 | 规格/参数 |
| 物镜 | 20x无限远平场消色差，具备大光通量，高分辨率 |
| 目镜 | 10x22mm视场目镜，可进行常规显微观察 |
| 光路系统 | 无限远LED照明系统, 柯拉式照明，1000级精细调节）色彩纯正，强度稳定，能精确控制光源强度 |
| 摄像装置 | 专业数码彩色CCD, 分辨率1920x1200， USB3.0，高清晰彩色照片，刻画细胞细节 |
| 条形码阅读器 | 自动识别切片编号信息，免手工输入数据，防止出错 |
| 自动载物台 | 高精度控制3轴控制，X,Y轴1.0um, Z轴0.2um |
| 显示器 | 原装DELL24寸专业液晶，双显示器 |
| 处理器 | i7-7280四核处理器（3.4G)，提供实时数据处理 |
| 显卡 | 独立显卡（2G)，可支持双显示器输出 |
| 内存 | 8G |
| ★硬盘 | 1T*2， RAID0阵列，可容纳1万个扫描结果, 双备份,防止数据丢失,保证数据安全 |
| 操作系统 | Windows10专业版 |
| 附件 | USB光电鼠标/DELL商务键盘 |
| ★扫描速度 | 全片同步扫描分析只需2～4分钟，不需等待。 |
| ★定量精度高 | 人工智能分析精度高，90%夹线CV<4%, 线性度1.99-2.01之间 (标准鼠肝质控片) |
| ★三种扫描模式 | 常规， 全片，FLASH 支持不同应用场景 |
| 支持硫堇，伊红双染 | 实现细胞学检查和DNA定量同步进行 |
| 快速复核 | 在分析软件中实现全视野重现，无需镜下复检 |
| ★质量控制 | 自动质控提示，自动生成质控报告，可对每个终端进行集中的质量跟踪与管理 |
| ★高密度数据压缩 | 1T可容纳>1万例扫描结果，无需数据删除，双硬盘备份，确保数据安全 |
| HIS数据整合 | 预留数据接口，免费接入医院数据系统 |
| ★语音提示 | 工作更轻松 |